兰州陇星热能科技有限公司

设计开发评审报告

编号：LXJT/JL-Q7.3-04

| 项目名称 | 一种太阳能热电联产多能板 | 产品类型 | 热电联产多能板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计开发项目 | 一种太阳能热电联产多能板 | 负责人 | 王铿 |
| 评审人员 | 部门 | 职务或职称 | 评审人员 | 部门 | 职务或职称 |
| 赵明珠 | 总经理 | 热能总经理 | 王铿 | 研发部 | 工程师 |
| 李克林 | 生产部 | 厂 长 | 杜泽虎 | 研发部 | 工程师 |
| 叶仲权 | 管理部 | 副厂长 | 陈万鹏 | 技术部 | 工程师 |
| 马智林 | 管理部 | 副厂长 | 阎炳刚 | 管理部 | 车间主任 |
| 评审内容：“■”表示同意；“□”表示不同意（注明存在问题及改进建议）。 |
| 1．合同、标准符合性■ 2．设计可行性■ 3．时间可控性■ 4．结构合理性■ |
| 5．可检测性■ 6．表面美观性■ 7．操作简易性■ 8．运行安全性■ |
| 存在问题及改进建议： 板芯与背板的贴合方式是重点，既要考虑贴合的牢固性还得考虑保温性。 |
| 评审结论： 该新品设计理念新颖，结构合理，具有可操作性及可检测性，全体通过该新品研发方案。 |
| 对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人：闫炳刚 日期： |
| 备注：1、评审会议记录予以保留。 2、可另加页叙述。 |
| 编制：陈万鹏 审核：王铿 批准：赵明珠 日期：2020.06.15 |
| 参数介绍： |
|  | 产品名称： | 多能板（二代组件） |
|  | 外形尺寸： | 1706 x 1056 x 52.6 mm （接口距离1072） |
|  | 重量： | 20Kg |
|  | 产热效率： | ≥50% |
|  | 吸收率： | ≥95%±2% |
|  | 发射率： | ≤5%±2% |
|  | 透光率： | ≥91.6％ |
|  | 保温性能： | ≥70％ |
|  | 工作温度： | 0℃–—+50℃（随温度增加，电效率会降低） |
|  | 工作压力： | ≤1.5MPa |
|  | 峰值功率PM(W)： | 300W |
|  | 开路电压： | 37.22V |
|  | 短路电流： | 8.6A |
|  | 工作电压： | 31.6V |
|  | 工作电流： | 7.8A |
|  | 转化效率： | 18.9% |
|  | 电池片数量、类型、排列： | 156x156转换效率19.4%单晶硅太阳能电池片（6x10封装，共计60片） |
|  | 介质流道： | 99.99%原生态T2无氧紫铜管 |
|  | 保温棉： | 高密度保温棉 |
|  | 玻 璃： | 超白低铁布纹钢化玻璃 |
|  | 制热水量： | 50L（温升25℃）/天 |
|  | 使用寿命 | ≥20年 |

样品展示：